## Slide 1: 第1章 计算机系统概论

## Slide 2: 1.1 计算机的诞生和发展

## Slide 3: ENIAC（electronic numerical integrator and computer）： 世界上第一台电子计算机
时间：
  1943-1946研制，1946年2月14日交付
地点：
  美国宾夕法尼亚大学
人物：
  埃克特（J. P. Eckert）、莫克利（J. W. Mauchly）
用途：
  二战时期计算弹道问题，200多人2个月完成一张表
特点：
  18000多个电子管，1500个继电器，30吨，170平方米，140kW，5000次加法/秒
缺点
  存储容量小，20个字长为10位的十进制数
  效率低，人工线路连接方法编程

## Slide 4: ENIAC

## Slide 5: 计算机之父：约翰·冯·诺依曼 （John von Neumann）
冯·诺依曼与莫尔小组研制EDVAC计算机， 采用“存储程序”方案
冯·诺依曼型机器
  由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备5部分组成
  采用存储程序的方式，程序和数据放在同一个存储器中，以二进制码表示
  指令由操作码和地址码组成
  指令在存储器中按执行顺序存放，一般顺序执行，但也可按运算结果或外界条件而改变
  机器以运算器为中心，输入输出设备与存储器间的数据传送都通过运算器

## Slide 6: 第一代：电子管计算机时代 1946～50年代后期
主要特点是采用电子管作为基本器件
IBM公司
  1954年：IBM650小型机
  1958年：IBM709大型机

## Slide 7: 第二代：晶体管计算机时代 50年代中期～60年代后期
主要器件为晶体管
  贝尔实验室的肖克莱、巴丁、布拉顿
  晶体管体积小、重量轻、寿命长、发热少、功耗低，运算速度提高
控制数据公司CDC
  1964年：CDC6600大型机
  1969年：CDC7600超大型机（平均速度达每秒千万次浮点运算）
Notes: 1956年诺贝尔物理学奖

## Slide 8: 第三代：集成电路计算机时代（60年代中期～70年代前期）
采用集成电路作为基本器件
  1964年，IBM发布的IBM360系统
    最早采用集成电路的通用计算机
    影响最大的第三代计算机
  主要特点
    通用化：指令系统丰富，兼顾科学计算、数据处理、实时控制
    系列化：各档机器采用相同的系统结构，保持了程序的兼容性
    标准化：采用标准的输入输出接口，各个机型的外部设备是通用的。各个型号机器的CPU独立设计，存储器、外部设备都采用标准部件组装。

## Slide 9: 第四代：大规模集成电路计算机时代
Intel公司创始人Golden Moore于1965年提出了著名的摩尔定律：每18个月，集成电路的集成度将翻一番，速度将提高一倍，而其价格将减低一半
1977年，第一台个人计算机Apple II
  售价约1300美元
  MOS 6502 CPU，主频1MHz，内存4KB
1981年，IBM PC 5150
  售价约1600美元
  Intel 8088 CPU，主频4.77MHz，内存16KB

## Slide 10: 第五代：超大规模集成电路
VLSI
  105～107个晶体管
ULSI
  107～109个晶体管
高性能微处理器芯片
  超过10亿个晶体管

## Slide 11: 计算机发展趋势
大型机
小型机和微型机
笔记本和平板电脑
智能手机
计算机网络

## Slide 12: 1.2 计算机的硬件

## Slide 13: 计算机中执行的程序
程序是由指令组成的：计算机执行程序的过程，就是按照给定次序执行一组指令的过程。
一条指令通常分成两部分：
  操作码：规定该指令执行什么样的运算(或操作)，因此被命名为操作码。
  地址码：规定对哪些数据进行运算，通常表示的是数据地址，因此被称为地址码。
由于二进制码不易辨认，因此往往用符号来表示一条指令

## Slide 14: 计算机硬件的组成
冯·诺依曼结构中组成计算机的基本部件：中央处理器CPU（运算器和控制器）、存储器、输入设备、输出设备

## Slide 15: 输入设备
输入设备用来输入原始数据和处理这些数据的程序（输入数据和程序）
输入的信息有数字符、字母和控制符，这些字符通常用ASCII码表示，它用7位二进制码来表示一个字符，因此有27即128个
在计算机中，一般把8位二进制码称为一个字节，最高一位（第8位）可用于奇偶校验或作其他用处
最常用的输入设备：键盘、鼠标

## Slide 16: 输出设备
输出设备用来输出计算机的处理结果，可以是数字、字母、表格、图形等
最常用的输出设备
  显示器
  打印机

## Slide 17: 存储器
存储器用来存放程序和数据，存储器又分为主存储器和辅助存储器
主存储器是计算机各种信息的存储和交流中心。
当前在计算机上运行的程序和数据是存放在主存储器中的

## Slide 18: 中央处理器
中央处理器又叫CPU，在早期的计算机中分成运算器和控制器两部分，由于电路集成度的提高，现在已把它们集成在一个芯片中。
运算器是对信息或数据进行处理和运算的部件，经常进行的是算术运算和逻辑运算，所以在其内部有一个算术及逻辑运算部件（ALU）。
  算术运算：加、减、乘、除、求绝对值、求负值等
  逻辑运算：比较大小、移位、逻辑乘、逻辑加等
控制器主要用来实现计算机本身运行过程的自动化，即实现程序的自动执行。

## Slide 19: 以总线连接的计算机结构
总线上的信号
  地址、数据、控制信号

## Slide 20: 计算机系统的分类
目前常用的计算机分类方法是1966年弗林根据指令流和数据流数量进行分类的方法。其中指令流是机器执行的指令序列，数据流是由指令流调用的数据序列
  1. 单指令流单数据流(SISD)计算机系统
  2. 单指令流多数据流(SIMD)计算机系统
  3. 多指令流单数据流(MISD)计算机系统
  4. 多指令流多数据流(MIMD)计算机系统

## Slide 21: 1.3 计算机的软件

## Slide 22: 计算机的语言
计算机语言经历了由机器语言→汇编语言→高级语言的发展过程。
机器语言：和计算机的硬件设计同时产生的，是一组由二进制代码（0和1）组成的指令和数据。

## Slide 23: 计算机的语言
汇编语言：
  50年代，符号式程序设计语言
  汇编程序的大部分语句是和机器指令一一对应的，这种指令码的名称叫“助记符”
  汇编程序翻译为机器语言（二进制代码）后运行
翻译程序
  编译程序
  解释程序

## Slide 24: 计算机的语言
汇编语言：虽然比机器语言便于记忆和书写，但还是有许多不足
  功能有限
  编程工作繁重而费时
  依赖处理器
高级语言：
  C，C++，Java，Python，BASIC，FORTRAN…

## Slide 25: 计算机系统的多级层次结构
操作系统
  组织计算机工作流程
  管理和分配存储空间
  控制和管理外部设备
  提供良好的用户界面
虚拟计算机
  计算机硬件＋操作系统
  计算机组成对于应用程序员透明