## Slide 1: 第5章 指令系统

## Slide 2: 5.1 指令系统的发展

## Slide 3: 指令系统的发展
计算机系统主要由硬件和软件两部分组成
  硬件就是由中央处理机(CPU)、存储器以及外部设备等组成的实际装置
  软件则是为便于用户使用计算机而编写的各种程序，最终转换成一系列机器指令后在计算机上执行
计算机的性能与它所设置的指令系统有很大的关系，而指令系统的设置又与机器的硬件结构密切相关。
性能较好的计算机都设置有功能齐全、通用性强、指令丰富的指令系统，但需要复杂的硬件结构

## Slide 4: 指令系统的发展
20世纪50年代和60年代早期
  计算机采用分立元件(电子管或晶体管)，其体积庞大，价格昂贵，大多数计算机的硬件结构比较简单
  指令系统一般只有定点加减、逻辑运算、数据传送和转移等十几至几十条最基本的指令，而且寻址方式简单
60年代中、后期
  随着集成电路的出现，计算机的价格不断下降，硬件功能不断增强，指令系统也越来越丰富
  除了具有以上最基本的指令以外，还设置了乘除法运算指令、浮点运算指令、十进制运算指令以及字符串处理指令等，指令数多达一、二百条，寻址方式也趋于多样化。

## Slide 5: 系列(series)计算机
60年代出现了系列(series)计算机
  软件价格不断提高，为了继承已有的软件，减少软件的开发费用，希望各机器上的软件能够兼容
系列计算机：基本指令系统相同，基本体系结构相同的一系列计算机
  如IBM 370系列，VAX-11系列，IBMPC (XT/AT/286/386/486/Pentium)微机系列
  有多种型号，各型号的基本结构相同，推出的时间不同，所采用的器件也不同，在结构和性能上可以有很大差异
系列机能解决软件兼容问题的必要条件
  该系列的各机种有共同的指令集
  新推出的机种的指令系统一定包含旧机种的所有指令

## Slide 6: 指令系统的发展
硬件结构随着超大规模集成电路(VLSI)技术的飞速发展而越来越复杂化，其指令系统也趋于多用途、强功能化
指令系统的改进
  缩小指令与高级语言的语义差异以及有利于操作系统的优化
  为了便于操作系统的实现和优化，还设置有控制系统状态的特权指令、管理多道程序和多处理机系统的专用指令等。

## Slide 7: 精简指令系统计算机(RISC)
指令结构太复杂也会带来一些不利的因素
  设计周期长，正确性难以保证且不易维护等
  只有算术、逻辑运算、数据传送、转移和子程序调用等几十条最基本的指令才是经常使用的
  需要大量硬件支持的大多数较复杂的指令却利用率很低，造成硬件资源的极大浪费
为了解决这个问题，在70年代末人们提出了便于VLSI实现的精简指令系统计算机，简称RISC

## Slide 8: 5.2 指令格式

## Slide 9: 指令格式
计算机的指令格式与机器的字长、存储器的容量及指令的功能都有很大关系。
机器指令的基本要素：操作码、操作数的地址、操作结果的存储地址、下一条指令的地址
一条指令包括两种信息：
  操作码（operation code）：用来表示指令所要完成的操作(如加、减、乘、除、数据传送等)，其长度取决于指令系统中指令的条数。
  地址码：用来描述指令的操作对象。或者直接给出操作数、或者指出操作数的存储地址或寄存器地址(即寄存器名)。
一般格式：
操作码（OPCODE)
地址码

## Slide 10: 指令格式
零地址指令
格式：
OP， (PC)+1=>PC ；如: PUSHF， NOP
单地址指令
格式：
OP(A1)=>A1, (PC)+1=>PC
二地址指令
格式：
(A1)OP(A2)=>A1, (PC)+1=>PC
OP(操作码)
OP
A1
OP
A1
A2

## Slide 11: 指令格式
三地址指令
格式 :
(A1)OP(A2)=>A3, (PC)+1=>PC
四地址指令
格式：
多地址指令
某些大、中型机甚至高档小型机中，用于字符串处理指令，向量、矩阵运算指令等。
操作码 第1操作数地址 第二操作数地址 结果操作数地址 下一条指令地址
OP A1 A2 A3 A4
OP
A1
A2
A3

## Slide 12: 指令操作码的扩展技术
指令操作码的长度决定了指令系统中完成不同操作的指令条数
  如果某机器的操作码长度为K位，则它最多只能有2K条不同的指令。
指令操作码通常有两种编码格式：
  固定格式：操作码的长度固定，集中于一个字段
  可变格式：操作码的长度可变，分散在不同字段
    对出现频度高的指令，用较短的位数编码
    对出现频度低的指令，用较长的位数编码

## Slide 13: 15/15/15扩展法
机器字长位16位，用15/15/15扩展法可以设计一个具有15条三地址指令、15条双地址指令、15条单地址指令和16条零地址指令的指令系统。

## Slide 14: 霍夫曼编码
霍夫曼编码的操作码：根据程序中指令出现频率高低而赋以不同长度的操作码

## Slide 15: Huffman 编码
按概率分布情况，先构成一棵Huffman树
在每个分枝上、下（或左、右）写上0和1
然后从树根沿着树枝到达各树叶（指令出现的概率点），所经过路径上的数即为该树叶（指令）的Huffman编码
重复上述过程，直到全部编码完毕。

## Slide 16: Huffman 编码实例
I6 0.04
I5 0.08
I4 0.16
I3 0.18
I2 0.22
I1 0.32
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
编码：
指令 编码 码长
I1 01 2
I2 11 2
I3 10 2
I4 001 3
I5 0001 4
I6 0000 4
0.12
0.4
0.28
1
0.6
平均码长 L= (Pi*li) =2.4

## Slide 17: 指令长度与数据字长的关系
字长：计算机能直接处理的二进制数据的位数
  字长决定了计算机的运算精度，字长越长，计算机的运算精度越高，高性能的计算机字长较长，而性能较差的计算机字长相对要短一些
  地址码长度决定了指令直接寻址能力，若为n位，则给出的n位直接地址寻址2n字节。
扩大寻址能力的方法
  通过增加机器字长来增加地址码的长度
  采用地址扩展技术，把存储空间分成若干个段，用基地址加位移量的方法来增加地址码的长度

## Slide 18: 指令长度与数据字长的关系
为了便于处理字符数据和尽可能地充分利用存储空间，一般机器的字长都是字节长度(即8位)的1，2，4或8倍，也就是8，16，32或64位。
指令的长度主要取决于操作码的长度、操作数地址的长度和操作数地址的个数。
为了充分地利用存储空间，指令的长度通常为字节的整数倍。

## Slide 19: 指令长度与数据字长的关系
如果数据字长为32位，存储器的地址按字节表示，则指令系统可支持对字节、半字、字、双字的运算，有些计算机有位处理指令
一般要求多字节数据对准边界

## Slide 20: 5.3 寻址方式

## Slide 21: 寻址方式
所谓寻址方式(或编址方式)指的是确定本条指令的数据地址及下一条要执行的指令地址的方法
它与计算机硬件结构紧密相关，而且对指令格式和功能有很大影响
不同的计算机有不同的寻址方式，但其基本原理是相同的。

## Slide 22: 直接寻址
指令的地址码部分给出操作数在存储器中的地址

## Slide 24: 寄存器寻址
计算机的中央处理器一般设置有一定数量的通用寄存器，用以存放操作数、操作数的地址或中间结果
假如指令地址码部分给出某一通用寄存器地址，而且所需的操作数就在这一寄存器中，则称为寄存器寻址。

## Slide 25: 基址寻址
在计算机中设置一个专用的基址寄存器，或由指令指定一个通用寄存器为基址寄存器。操作数的地址由基址寄存器的内容和指令的地址码A相加得到。A称为位移量（disp）
通常基址寄存器中的值只能由系统程序设定，由特权指令执行，而不能被一般用户指令所修改，因此确保了系统的安全性。

## Slide 26: 基址寻址
定位
  为程序或数据分配存储区，对多道程序或浮动程序很有用，实现从浮动程序的逻辑地址到存储器的物理地址的转换
扩大存储空间
  存储器容量较大，地址码不能直接访问到存储器的所有单元时，把整个存储空间分成若干个段，段的首地址存放于基址寄存器或段寄存器中，段内位移量由指令给出。存储器的实际地址就等于基址寄存器的内容(即段首地址)与段内位移量之和

## Slide 27: 变址寻址
指令地址部分给出的地址A和变址寄存器X的内容相加的和作为地址
用途：利用变址操作与循环执行程序的方法对数组进行运算

## Slide 28: 间接寻址
间接寻址或间址：指令的地址码所取出的内容是操作数的地址或指令的地址
间接寻址又可分为：寄存器间接寻址和存储器间接寻址两种方式
对于存储器一次间址情况，需访问两次存储器才能取得数据，第一次从存储器读出操作数地址，第二次读出操作数。

## Slide 32: 间接寻址
以转移指令Jump为例，来说明在直接寻址和间接寻址方式下如何确定下一条要执行的指令的地址。

## Slide 33: 相对寻址
相对寻址：把程序计数器PC的内容(即当前执行指令的地址)与指令的地址码部分给出的位移量(disp)之和作为操作数的地址或转移地址。
  主要用于转移指令，执行本条指令后，将转移到(PC)+disp，(PC)为程序计数器的内容。
特点：
  转移地址不是固定的，它随着PC值的变化而变化，并且总是与PC相差一个固定值disp，因此无论程序装入存储器的任何地方，均能正确运行，对浮动程序很适用
  位移量可正、可负，通常用补码表示。如果位移量为n位，则这种方式的寻址范围在(PC)-2(n-1)到(PC)+2(n-1)-1之间

## Slide 34: 立即数寻址
立即数(或直接数)寻址方式：所需的操作数由指令的地址码部分直接给出。
特点：取指时，操作码和一个操作数同时被取出，不必再次访问存储器，提高了指令的执行速度。
由于这一操作数是指令的一部分，不能修改，而一般情况下，指令所处理的数据都是在不断变化的(如上条指令的执行结果作为下条指令的操作数)，故这种方式只能适用于操作数固定的情况。
通常用于给某一寄存器或存储器单元赋初值或提供一个常数等。

## Slide 35: 堆栈寻址
用于堆栈操作指令

## Slide 36: 寻址方式组合
以上这些寻址方式，在计算机中可以组合使用
例如在一条指令中可以同时实现基址寻址与变址寻址，其有效地址为：
  基址寄存器内容+变址寄存器内容+指令地址码A

## Slide 37: 5.4 指令类型

## Slide 38: 指令类型
指令系统决定了计算机的基本功能，因此指令系统的设计是计算机系统设计中的一个核心问题。
它不仅与计算机的硬件结构紧密相关，而且直接影响到编写操作系统和编写编译程序的难易程度。
一台计算机最基本的、必不可少的指令是不多的，因为很多指令都可以用这些最基本的指令组合来实现。

## Slide 39: 算术逻辑运算指令
算术运算：定点数运算，即相当于高级语言中对整数(integer)的处理。
根据算术运算的结果置状态位
  Z(结果为0)、N(结果为负)、V(结果溢出)、C(产生进位或借位)四个状态位
  当满足括弧内所提出的条件时，相应位置成“1”，否则为“0”。
通常计算机具有对两个数进行与、或、非(求反)、异或(按位加)等操作的逻辑运算指令。有些计算机还设置有位操作指令。

## Slide 40: 移位操作指令
移位操作指令：
  算术移位、逻辑移位、循环移位
移位指令来实现乘除法运算可取得较高的速度
  算术左移或右移n位：对带符号数据乘以2n或整除以2n的运算
  逻辑左移或右移n位：对无符号数据乘以2n或整除以2n的运算。

## Slide 41: 浮点运算指令
高级语言中的实数(real)经常是先转换成浮点数的形式而后再进行处理。
某些机器没有设置浮点运算指令而用子程序实现，其速度较低。
因此主要用于科学计算的计算机应该设置浮点运算指令，一般能对单精度(32位)、双精度(64位)数据进行处理。

## Slide 42: 十进制运算指令
在人机交互作用时，输入输出的数据都是以十进制形式表示的。
在某些数据处理系统中输入输出的数据很多，但对数据本身的处理却很简单。
在不具有十进制运算指令的计算机中，首先将十进制数据转换成二进制数，再在机器内运算；尔后又转换成十进制数据输出。
因此，在输入输出数据频繁的计算机系统中设置十进制运算指令能提高数据处理的速度。

## Slide 43: 字符串处理指令
字符串处理指令是一种非数值处理指令
  字符串传送：数据块从主存储器的某区传送到另一区域
  字符串比较：一个字符串与另一个字符串逐个字符进行比较，以确定其是否相等
  字符串查询：查找在字符串中是否含有某一指定的子串或字符；
  字符串转换：从一种数据表达形式转换成另一种表达形式。例如，从ASCII码转换成EBCDIC码(扩充的BCD码)。在需对大量字符串进行各种处理的文字编辑和排版方面非常有用。

## Slide 44: 数据传送指令
用以实现寄存器与寄存器，寄存器与存储器单元，存储器单元与存储器单元之间的数据传送。
对于存储器来讲，数据传送包括了对数据的读(相当于取数指令)或写(相当于存数指令)操作。
数据传送时，数据从源地址传送到目的地址，而源地址中的数据保持不变，因此实际上是数据复制。
数据传送指令一次可以传送一个数据或一批数据。
有些机器设置了数据交换指令，完成源操作数与目的操作数互换，实现双向数据传送。

## Slide 45: 转移类指令
用以控制程序流的转移
  在大多数情况下，计算机是按顺序方式执行程序的
  但是也经常会遇到离开原来的顺序转移到另一段程序或循环执行某段程序的情况。
按转移的性质，转移指令分为
  无条件转移
  条件转移
  过程调用与返回
  陷阱(trap)

## Slide 46: 堆栈及堆栈操作指令
堆栈(stack)是由若干个连续存储单元组成的先进后出(first in last out,简称FILO)存储区
  第一个送入堆栈中的数据存放在栈底，最近送入堆栈中的数据存放在栈顶
  栈底是固定不变的，而栈顶却是随着数据的入栈和出栈在不断变化。
堆栈指针(stack pointer，简称SP)：为了表示栈顶的位置，有一个寄存器或存储器单元用于指出栈顶的地址
  任何堆栈操作只能在栈顶进行。

## Slide 47: 堆栈及堆栈操作指令
在堆栈结构的计算机中，用来提供操作数和保存运算结果的主要存储区
  大多数指令(包括运算指令)通过访问堆栈来获得所需的操作数或把操作结果存入堆栈中
在一般计算机中，用来暂存中断和子程序调用时现场数据及返回地址，用于访问堆栈的指令只有压入(即进栈)和弹出(即退栈)两种
  压入指令(PUSH)是把指定的操作数送入堆栈的栈顶
  弹出指令(POP)的操作刚好相反，是把栈顶的数据取出，送到指令所指定的目的地。

## Slide 48: 堆栈及堆栈操作指令
在一般的计算机中，堆栈从高地址向低地址扩展，即栈底的地址总是大于或等于栈顶的地址(也有少数计算机刚好相反)。
压栈指令： PUSH OPR 操作: (SP)-2  SP OPR  (SP)
弹出指令： POP OPR 操作: ((SP))  OPR (SP)+2  SP

## Slide 49: 堆栈及堆栈操作指令
由于堆栈具有先进后出的性质，因而在中断、子程序调用过程中广泛用于保存返回地址、状态标志及现场信息。
假设有一主程序M和两个子程序A，B，它们的调用关系是M调用A，A又调用B。

## Slide 50: 堆栈及堆栈操作指令
堆栈还有一个重要的作用，就是用于子程序调用时参数的传递
  在不同语言(如Pascal语言和汇编语言)程序之间相互调用过程中，使用堆栈来传递参数更加普遍。
  利用堆栈传递参数时，首先把所需传递的参数压入堆栈中，然后调用子程序。

## Slide 51: 输入输出(I/O)指令
计算机所处理的一切原始数据和所执行的程序(除了固化在ROM中的以外)均来自外部设备的输入，处理结果需通过外部设备输出
OP REG A
  其中OP是操作码，表示I/O指令
  REG是寄存器名，用于指定与外部设备交换数据的寄存器
  A是外部设备中的寄存器地址或设备码，其长度一般为8～16位，可以表示256～64K个设备寄存器(输入数据寄存器/输出数据寄存器/控制寄存器)。

## Slide 52: 输入输出(I/O)指令
输入指令完成从A地址所指定的外部设备寄存器中读入一个数据到REG寄存器中
输出指令刚好相反，是把REG寄存器中的数据送到A地址所指定的外部设备寄存器中
I/O指令还可用来发送和接收控制命令和回答信号，用以控制外部设备的工作。
有些计算机采用外部设备与存储器统一编址的方法把外部设备寄存器看成是存储器的某些单元，任何访问存储器的指令均可访问外部设备，因此不再专设I/O指令。

## Slide 53: 特权指令
特权指令：某些指令使用不当会破坏系统或其他用户信息，只能用于操作系统或其他系统软件，而不提供给用户使用
  在单用户、单任务的计算机中不一定需要，而在多用户、多任务的计算机系统中，是必不可少的
  用于系统资源的分配和管理，包括改变系统的工作方式、检测用户的访问权限、修改虚拟存储器管理的段表、页表和完成任务的创建和切换等。
统一管理所有的外部设备，输入输出指令也作为特权指令，不允许用户直接使用。需输入输出时，可通过系统调用，由操作系统来完成。

## Slide 54: 其他指令
(1) 向量指令：对向量或矩阵数据运算的指令
(2) 多处理机指令：用于多处理机的指令
(3) 控制指令包括：等待指令、停机指令、空操作指令、开中断、关中断、置条件码指令等。
  停机指令：当用户程序执行完毕时，可安排一条停机指令，此时机器不再继续执行程序
  空操作指令：除了将程序计数器增量外，不进行其他操作。

## Slide 55: 5.5 精简指令系统计算机(RISC)和复杂指令系统计算机(CISC)

## Slide 56: CISC的特点
随着VLSI技术的发展，硬件成本不断下降，软件成本不断提高，在指令系统中增加更多的指令和复杂的指令，来提高操作系统的效率，并尽量缩短指令系统与高级语言的语义差别，以便于高级语言的编译和降低软件成本。
另外，为了做到程序兼容，同一系列计算机的新机器和高档机的指令系统只能扩充而不能减去任意一条，因此也促使指令系统越来越复杂，某些计算机的指令多达几百条。

## Slide 57: CISC的特点
代表产品
  DEC公司的VAX11/780：303条指令、18种寻址方式
  Intel公司的80x86，IBM公司的大中型计算机
但是日趋庞大的指令系统不但使计算机的研制周期变长，而且增加了调试和维护的难度，还可能降低系统的性能。

## Slide 58: RISC的产生
精简指令系统计算机(reduced instruction set computer，简称RISC)
1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题，IBM的John cocke提出精简指令系统的想法
后来美国加州伯克莱大学的RISC Ⅰ和RISC Ⅱ机、斯坦福大学的MIPS机的研究成功，为RISC的诞生与发展起了很大作用

## Slide 59: RISC 的产生
对CISC进行测试表明
  最常用的简单指令，仅占指令总数的20%，出现频率80%
  较少使用复杂指令占指令总数20%，其微程序代码却占总代码的80%
复杂的指令系统
  增加硬件实现的复杂性
  增加了研制时间和成本以及设计失误的可能性
  很难实现流水线操作
  降低了机器的速度。

## Slide 60: RISC的发展
1983年，开始推出RISC产品，性价比较高
1987年，SUN微系统公司用SPARC芯片构成工作站，销售额世界首位
影响最大的一些RISC芯片及推出该产品的公司：
公司 | IBM | DEC | HP | MIPS | SUN
产品 | Power PC | Alpha | HPPA | R10000 | Ultra SPARC

## Slide 61: RISC的特点
精简指令系统计算机的着眼点不是简单地放在简化指令系统上，而是通过简化指令使计算机的结构更加简单合理，从而提高运算速度。
计算机执行程序所需要的时间P可用下式表示：
P=I×CPI×T
  I：高级语言程序编译后在机器上运行的指令数
  CPI：执行每条指令所需的平均周期数
  T：每个机器周期的时间。

## Slide 62: RISC的特点
优先选取使用频率最高的一些简单指令，以及一些很有用但不复杂的指令，避免复杂指令。
指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少。指令之间各字段的划分比较一致，各字段的功能也比较规整。
只有取数/存数指令(load/store)访问存储器，其余指令的操作都在寄存器之间进行。

## Slide 63: RISC的特点
CPU中通用寄存器数量相当多。算术逻辑运算指令的操作数都在通用寄存器中存取。
大部分指令在一个或小于一个机器周期内完成。
以硬布线控制逻辑为主，不用或少用微码控制。
特别重视编译优化工作，以减少程序执行时间。

## Slide 64: 5.6 指令系统举例

## Slide 65: SPARC指令格式
SPARC指令字长32位，有3种指令格式，6种指令类型。
  3种指令格式：
    １、CALL指令
OP
Disp(30bits)
31
30 29
0
OP
Disp(22bits)
31
30 29
0
OP
imm(22bits)
rd
OP2
a
Cond.
OP2
28
25 24
22 21
２、SETHI 和Branch 指令

## Slide 66: SPARC指令格式
其中：
OP、OP2、OP3为操作码，Opf为浮点操作码。
rs1、rs2为通用寄存器地址，一般用作源操作数寄存器地址。
rd为目的寄存器地址。通常用来保存运算结果或从存储器中取来的数据。
Simm13是13位扩展符号的立即数。
i用来选择第二个操作数。
３、其他指令
OP
Simm13
31
30 29
0
OP
asi
rd
OP3
rd
OP3
25 24
19 18
rs1
rs1
i
i
rs2
OP
OPf
rd
OP3
rs1
rs2
14 13
12
5 4

## Slide 67: SPARC指令类型
算术运算/逻辑运算/移位运算指令：31条
LOAD/STORE指令：22条
控制指令：5条
读/写专用寄存器指令：8条
浮点运算指令
协处理器指令

## Slide 68: SPARC指令的寻址方式举例
算术逻辑运算：
  (rs1)OP(rs2)->rd (i=0)
  (rs1)OP Simm13->rd (i=1)
LOAD/STORE指令
  LOAD把存储器中的数据送rd中；
  STORE把rd中的内容送存储器中。
  存储器的地址计算：
    i=0时，E = (rs1)+(rs2)
    i=1时，E = (rs1)+Simm13

## Slide 69: SPARC指令的寻址方式举例
控制转移类指令：指令改变PC值
  条件转移(Branch) ：根据指令中的Cond字段(条件码)决定程序是否转移，相对寻址
  转移并连接(JMPL)： 寄存器间址，并将PC保存在以rd为地址的寄存器中，以备程序返回时用。
  调用(CALL)： 相对寻址
  陷阱(trap) ：寄存器间址
  从trap程序返回(RETT) ：寄存器间址

## Slide 70: SPARC指令的寻址方式举例
读/写专用寄存器指令
  SPARC有四个专用寄存器(PSR，Y，WIM，TBR)，其中PSR称为程序状态寄存器。
  几乎所有机器都设置PSR寄存器(有的计算机称为程序状态字PSW)。
  PSR的内容反映并控制计算机的运行状态，比较重要，所以读/写PSR(RDPSR，WRPSR)指令一般为特权指令。

## Slide 71: 某些指令的实现技巧
有一些指令没有设置，但很容易用一条其他指令来替代，这是因为SPARC约定R0的内容恒为零，而且立即数可以作为一个操作数处理

## Slide 72: Pentium微处理器指令系统
程序员能见到的寄存器

## Slide 73: Pentium指令系统
(1)OP(操作码)：每条指令都有操作码，某些指令在操作码中还包含有操作数长度W(8位，16位或32位)或立即数是否需扩充符号位(S)等信息
(2)MOD/RM：指出操作数在寄存器中还是在存储器中

## Slide 74: Pentium指令系统
(3) SIB：当MOD/RM为某些值时，需要SIB参与决定寻址方式。
  实模式下32位地址的形成过程

## Slide 75: Pentium指令系统
寄存器编码
寄存器字段编码 | 8位数据 | 16位数据 | 32位数据
000 | AL | AX | EAX
001 | CL | CX | ECX
010 | DL | DX | EDX
011 | BL | BX | EBX
100 | AH | SP | ESP
101 | CH | BP | EBP
110 | DH | SI | ESI
111 | BH | DI | EDI

## Slide 76: Pentium指令系统
(4) disp：当寻址方式指示用到disp(位移量)时，则存在8位，16位或32位的位移量字段。
(5) Imm：当寻址方式指示使用立即数时，存在8位，18位或32位立即数。

## Slide 77: 5.7 机器语言、汇编语言和高级语言

## Slide 78: 计算机的语言
计算机语言经历了由机器语言→汇编语言→高级语言的发展过程。
机器语言是和计算机的硬件设计同时产生的，是一组由二进制代码（0和1）组成的指令和数据。
由于机器语言烦琐、单调，难于看懂，给使用和记忆都带来很多困难。所以，人们对它进行了改进，赋予每条指令一个名称，这种指令码的名称叫“助记符”。采用这种助记符的语言就是汇编语言。

## Slide 79: 计算机的语言
汇编语言虽然比机器语言便于记忆和书写，但还是有许多不足：如功能有限，编程工作繁重而费时，依赖处理器，这些都限制了汇编语言的应用范围。因此，又导致了高级语言的诞生。
常用于科学计算和数据处理的高级语言有：C，BASIC，FORTRAN，ALGOL，PASCAL，COBOL等。常用于人工智能的语言有LISP和PROLOG等。
计算机只能执行机器语言，因此，汇编语言和高级语言都要先经过编译，将其翻译成机器语言，然后计算机才能执行。