## Slide 1: 曲线曲面
计算机图形学
徐文鹏
blog.csdn.net/wpxu08
wpxu08@gmail.com

## Slide 2: 回 顾
建模:多边形网格
渲染
  投影
  消隐
  光照与明暗处理

## Slide 3: 多边形网格缺陷
变形困难
基本单元为平面多边形
固定分辨率
曲线曲面造型

## Slide 4: 曲线曲面造型
从数学角度而言,许多非常有用的曲线和表面可以用少许几个参数来描述
表示简洁: 保存一个表面的16个控制点要比保存1000个三角形所需要的空间要少得多
表示精确: 1000个三角形只能对真正的表面进行近似的模拟,而16个控制点却能够准确地描述曲面
  变形控制性好

## Slide 5: 曲线曲面造型
初等解析曲面：平面, 球面, 圆柱面
复杂方式自由变化的曲线曲面：飞机, 轮船, 汽车

## Slide 7: 曲线曲面造型
Bezier:早先汽车设计所用流程(抽象设计到原型)
  1. 设计者用小型草图和泥塑模拟设计汽车总体形状模型
  2.对模型测量得到偏离值,跟踪得到汽车车体表面一个完全尺寸形状
  3.模型师建起一个完全尺寸模型,重量约8吨.后由设计者和销售人员考察模型,并根据其意见修改
  4.当该模型最终被接受时,再次测量其偏离值,从而得到最终草图.时间可能是一年或更长
  5.草图最终完成,建立起一个三维模具,作为检查压制工具和冲压部件的标准
  6.构建主模型的石膏复制品,用来钻孔与铸模

## Slide 8: 曲线曲面
曲线
  基本理论及参数表示法
  Hermite曲线
  Bezier曲线
  B样条曲线
曲面

## Slide 9: 基本理论
背景：根据实验、观测或数值计算获得的数据来绘制出一条光滑的曲线，以描述事物的各种规律。
拟合：对已经存在的离散点列构造出尽可能光滑的曲线或曲面，用以直观（而忠实）地反映出实验特性、变化规律和趋势等。

## Slide 10: 基本理论
按照曲线曲面与特征点的位置关系划分，拟合曲线可分为插值曲线与逼近曲线。
插值：通过所有的特征点
逼近：不通过或部分通过特征点，并在整体上接近这些特征点

## Slide 11: 代数方法
线性插值
假设给定函数f(x)在两个不同点x1和x2的值，用一个线性函数：y= ϕ(x)=ax+b，近似代替f(x)，则称y= ϕ(x)为f(x)的线性插值函数。其中线性函数的系数a、b，可通过条件x1和x2的值确定

## Slide 12: 代数方法
2.抛物线插值抛物线插值又称为二次插值。设已知在三个互异点x1、x2、x3的函数值为y1、y2、y3，要求构造一个函数：ϕ(x)=ax2+bx+c，使ϕ(x)在结点xi（i=1,2,3)处与f（x）在xi处的值相等，如图（b）所示。

## Slide 13: 几何方法-曲线板
用曲线板来产生曲线.
使用方法是:在画图时,用曲线板的不同曲率,通过调整和你要画的曲率相适应,然后依曲线板作图就可以了.另一种情况是,在作图之前,先选点,然后用曲线板连线.

## Slide 14: 几何方法-样条
样条：
缺点？

## Slide 15: Bezier曲线
曲线板与样条方法表示曲线的缺点:
无法分析性表示
不易保存与再用
Bezier的出发点:
面向几何而不是代数
直观交互地控制设计对象直到输出形状与预期相符

## Slide 16: 参数表示
1.线性插值

## Slide 17: 参数表示
直线的参数形式：
表示成矩阵形式为：

## Slide 18: 参数表示
二次曲线的参数形式如下：
表示成矩阵形式为：

## Slide 19: 参数表示
三次曲线的表达式如下：
表示成矩阵形式为：

## Slide 20: 参数表示
切向量：

## Slide 21: 参数表示
三次曲线：
二次多项式，由于它只定义了一个灵活点，因此在逼近曲线时不够灵活
次数高于3的多项式虽然更加灵活，但也更加复杂，且缺少必要的稳定性

## Slide 22: 曲线曲面
曲线
  基本理论及参数表示法
  Hermite曲线
  Bezier曲线
  B样条曲线
曲面

## Slide 23: Hermit曲线
Hermite曲线基于对四个量的控制
两个曲线开始与结束的点
两个曲线在端点处切线的向量

## Slide 24: Hermit曲线
整理就得到了所需的四个等式，写成线性方程组的形式如下：

## Slide 25: Hermit曲线
回代得到Hermite曲线：

## Slide 26: Hermit曲线
Hi称为Hermite基函数（或混合函数，调和函数）：

## Slide 27: Hermit曲线
特点分析
  可局部调整: 每个曲线段仅依赖于端点约束
  通过斜率插值: 实际应用中更好的方法是不输入曲线斜率值生成曲线

## Slide 28: 曲线曲面
曲线
  基本理论及参数表示法
  Hermite曲线
  Bezier曲线
  B样条曲线
曲面

## Slide 29: Cubic Bezier Curve
实际应用中 Hermite曲线直接指定切向量并不方便
法国数学家P. Bézier: 可用位置矢量来代替它
一次Bézier曲线
二次Bézier曲线

## Slide 30: Cubic Bezier Curve
三次Bezier曲线

## Slide 31: Bezier Curve
n阶Bezier曲线有一个统一的表达式，可以写作：

## Slide 32: Cubic Bezier Curve
三次Bezier曲线:
其中作为基函数的4个多项式称为Bernstein函数

## Slide 33
控制多边形 折线
控制顶点 各点
控制多边形 是对Bézier曲线 的大致勾画， 是对控制多边形的逼近。
P(t)
n次Bézier曲线及控制多边形
P1
Pn
Pn-1
0
P
控制定点
控制多边形
Bezier Curve
Notes: 计05-456

## Slide 34: 三次Bezier曲线的性质
1．端点性质
1)位置矢量
Bezier Curve

## Slide 35: 2) 切矢量
Bezier Curve

## Slide 36: Bezier Curve

## Slide 37: Cubic Bezier Curve
Bézier控制与Hermite控制有下面的关系：
P0点处的切矢方向为: P0 P1
P3点处的切矢方向为: P2 P3

## Slide 38: 3) 二阶导矢
Bezier Curve

## Slide 39
2. 凸包性
点集 的凸包是指包含这些点的最小凸集
Bézier曲线 位于其控制顶点的凸包之内
P0
P1
Pn
Pn-1
Bézier曲线的凸包性
凸集
P(t)
Bezier Curve

## Slide 40
3. 变差缩减性
平面内任一直线与 的交点的个数不多于该直线与控制多边形 的交点的个数
Bézier曲线比控制多边形更光顺
P0
P1
Pn
Pn-1
P(t)
Bézier曲线的变差缩减性
Bezier Curve

## Slide 41
4. 几何不变性
Bézier曲线的形状和位置仅与它的控制顶点的位置有关，而与具体坐标系的选择无关。
0
P
1
P
2
P
3
P
y
x
Bezier Curve

## Slide 42
5. 交互能力
通过改变控制多边形的形状来改变 的形状
如图所示,将控制顶点 移到 处, 的形状
发生了改变
P0
P1
P2
P4
P3
Bézier曲线随控制多边形而变
Bezier Curve

## Slide 43
移动 的第j个控制顶点 ,将对 上参
数为 的点 的影响最大，对远离
的点的影响越来越小，这种性质也称
为拟局部性。
Bezier Curve
P0
P1
P2
P4
P3
Bézier曲线随控制多边形而变

## Slide 44: Bezier Curve
void CalcBZPoints()
{
float a0,a1,a2,a3,b0,b1,b2,b3;
a0=pt[0].x;
a1=-3*pt[0].x+3*pt[1].x;
a2=3*pt[0].x-6*pt[1].x+3*pt[2].x;
a3=-pt[0].x+3*pt[1].x-3*pt[2].x+pt[3].x;
b0=pt[0].y;
b1=-3*pt[0].y+3*pt[1].y;
b2=3*pt[0].y-6*pt[1].y+3*pt[2].y;
b3=-pt[0].y+3*pt[1].y-3*pt[2].y+pt[3].y;
float t = 0;
for(int i = 0; t<1.1; t+=0.1, i++)
{
bz[i].x = a0+a1*t+a2*t*t+a3*t*t*t;
bz[i].y = b0+b1*t+b2*t*t+b3*t*t*t;
}
}

## Slide 45
1．Bézier曲线的几何作图
在控制多边形上以 和 为端点的第i条边上找一点 ，把该边分成 的比例，则分点 为
这n个点组成一个新的 n-1边形，对该多边形重复上述操作，得到一个 边形的顶点 ，
Bezier Curve

## Slide 46
P2
P4
P0
P3
P1
P2,2
P0,3
4次Bézier曲线的几何作图过程
P0,4
P3,1
P2,1
P0,1,
P11
P1,2
P0,2
P22
P1,3,
依次类推，连续作n次后，得到一个单点 ,该
点就是式 Bézier曲线上参数
为t的点 。
Bezier Curve

## Slide 47
让t在[0,1]间变动，就得到Bézier曲线，并且向量
是曲线在点 处的切向量
作图过程，可以描述为一个代数递推公式
0≤t≤1
式中
l表示递推的步数
i表示该点位于相应多边形的第i+1条边上。
（9.28）
Bezier Curve

## Slide 48: Bézier曲线的拼接
一段Bézier曲线常不足以表示复杂形状的曲线
为构造复杂曲线，经常采用曲线拼接的方法，将多段简单Bézier曲线首末拼接起来
Bezier Curve
为什么？
Notes: 计算机05-123,信息-12

## Slide 49: 连续性条件

## Slide 50: 连续性条件

## Slide 51: 连续性条件
用若干条曲线段连成一条曲线或采用若干张曲面片拼成一张曲面
为了达到整条曲线或整张曲面光顺的要求， 在连接处应满足拼接条件，我们称之为连续性条件
几何连续性：连接处具有n阶导矢成比例，记为Gn
参数连续性：连接处具有n阶导矢连续，记为Cn

## Slide 52: 连续性条件
G1、G2连续限于低次(四次以下)曲线和曲面，在连接处关于参数的一阶导数、二阶导数可以不相等，这种连接条件增加了曲线、曲面拼接的灵活性，拼接自由度大，可以构造出适合各种需要的样条曲线或曲面
C1、C2连续要求在连接处关于参数的一阶导数、二阶导数相等
若在连接处C1、C2连续，则必然有G1、G2连续，反之则不然

## Slide 53
设P(t)和Q(t)为两条三次Bézier曲线
问题的提出：如何保证连接处具有G0 、G1和G2连续性
在两段三次Bezier曲线间得到G1连续性
Bezier Curve

## Slide 54: Bezier Curve
为实现G1连续，则有：
亦即：

## Slide 55: Bezier Curve
在两段三次Bezier曲线间得到G2连续性：

## Slide 56: Bezier Curve
Bezier曲线不足：
1.特征多边形边数与曲线次数严格相关
2.Bezier曲线是一个整体逼近方案
牵一发动全身
Notes: wf

## Slide 57: 曲线曲面
曲线
  基本理论及参数表示法
  Hermite曲线
  Bezier曲线
  B样条曲线
曲面

## Slide 58: Cubic B-Spline Curve

## Slide 59: Cubic B-Spline Curve

## Slide 60: Cubic B-Spline Curve
B样条曲线的性质
  端点（位置、一阶导数、二阶导数）
  凸包性
  变差缩减性
  几何不变性
  交互能力

## Slide 61: 三次B样条曲线性质
端点性质:
  位置矢量
  一阶导矢
  二阶导矢
几何含义？

## Slide 62
三次B样条的端点性质：
三次B样条曲线性质

## Slide 63: B样条曲线“拼接”
对于Pi、Pi＋1 、Pi＋2 、Pi＋3 四个端点，可生成靠近一段B样条，再增加1个控制点Pi＋4 ，可利用Pi＋1 、Pi＋2 、Pi＋3、Pi＋4 四个端点再产生一段B样条，依次类推可以生成整个3次B样条
连续性？

## Slide 64: B样条曲线“拼接”
它们在连接点处的位置矢量、切矢、二阶导数。

## Slide 65: B样条曲线“拼接”
二阶导数:
扩展性
增加1个控制点，可再增加一段B样条，且新增加的B样条与原曲线在连接点处仍是C2连续
曲线的次数与顶点数无关

## Slide 66: B样条曲线
三段三次B样条曲线：
一个控制点至多影响几段曲线？

## Slide 67: B样条曲线
基函数：

## Slide 68: 再论B样条曲线性质
每一段B样条由4个控制点的位置矢量组成，改变其中的一个控制点，最多影响4条B样条曲线形状
局部性:对B样条曲线局部修改。

## Slide 69: B样条曲线
72~74年提出了B样条曲线，是对Bezier曲线的改进。B样条曲线保留了Bezier曲线的优良特性，并克服了Bezier曲线的不足：①可局部修改，②曲线的阶次与顶点数无关，因而更加灵活方便。

## Slide 70: n次B样条曲线
设空间有点列Pi（i＝0，…, m+n），被一组曲线所逼近,每段曲线的形状仅由点列中n+1个顺序排列的点所控制,这样一共有m+1段曲线,其中第i段曲线
为n次B样条的第i段曲线(i=0,1,…,m).其中B是新引进的B样条基函数,即:

## Slide 71: B样条曲线绘制
直接绘制

## Slide 72: B样条曲线绘制
void DrawBSPoints()
{ float a0,a1,a2,a3,b0,b1,b2,b3;
a0=(pt[0].x+4*pt[1].x+pt[2].x )/6;
b0= (pt[0].y-4*pt[1].y+pt[2].y)/ 6;
a1=(-3*pt[0].x+3*pt[1].x; b1=-3*pt[0].y+3*pt[1].y)/6;
a2=(3*pt[0].x-6*pt[1].x+3*pt[2].x)/6;
b2=(3*pt[0].y-6*pt[1].y+3*pt[2].y)/6;
a3=(-pt[0].x+3*pt[1].x-3*pt[2].x+pt[3].x)/6;
b3=(-pt[0].y+3*pt[1].y-3*pt[2].y+pt[3].y)/6;
for(float t = 0, int i = 0; t<1.1; t+=0.1, i++)
{ bz[i].x = a0+a1*t+a2*t*t+a3*t*t*t;
bz[i].y = b0+b1*t+b2*t*t+b3*t*t*t;}
}

## Slide 73
三次B样条的端点性质：
三次B样条边界问题

## Slide 74: 三次B样条边界问题
由于三次B样条曲线的起点和终点都不在原来的控制点上，如要使曲线的起点从P0开始，并以P3为终点，如何实现？

## Slide 75: 三次B样条边界问题
只要在P0点之前外延一个控制点P-1，使P-1位于P-1P0的延长线上，并且P-1P0=P0P1。采用相同的方法使曲线的终点通过P3。

## Slide 76: 三种曲线的比较与转换
1.比较

## Slide 77: 三种曲线的比较与转换
Relationship to the control points is different
Bézier
BSpline

## Slide 78: 三种曲线的比较与转换
2.转换
在实际应用中，常常需要对三种曲线表示方法进行转换，而且这三种曲线表示方法之间也能够进行相互转换：
例如：已知MH、GH，可以求出GB、GS

## Slide 79: 三种曲线的比较与转换
同样道理，已知这三种曲线的任意一个几何矩阵，都能
推导出另外两种形式的几何矩阵

## Slide 80: 曲线曲面
曲线
曲面
  参数曲面
  Bezier 曲面
  B-Spline 曲面

## Slide 81: 曲面形成
工程曲面的基本思想来自于制作铸造砂型的过程
砂被紧压在一个盒子内，砂型上表面形状由用木制样板刮去多余的部分得到
为了能获得更复杂的形状，在样板移动时，又使它改变形状
曲面被定义为同时变化着形状的曲线在空间划过或者说运动的轨迹

## Slide 82: 双线性插值成面
点动成线
线动成面
参数表示？

## Slide 83: 参数曲面
插值四个角点的双线性曲面

## Slide 84
称上式为矩形域上的参数曲面。
参数曲面的表示
uv平面矩形域上的参数曲面片可表示成如下形式
其中
参数曲面

## Slide 85
用来描述参数曲面片几何性质的几何元素
1) 角点。四个角点是：
P(u,0)
P(0,v)
Bézier曲面的角点
参数曲面

## Slide 86
2)边界线。矩形域曲面片的四条边界线是：
Bézier曲面的边界线
P(u,0)
P(0,v)
参数曲面

## Slide 87: 双三次参数曲面
双三次参数曲面是三次参数曲线的推广.
若允许G中的点在三维空间以v为参数的路径运动，则有
双三次参数曲面一般形式？

## Slide 88: 曲线曲面
曲线
曲面
  参数曲面
  Bezier 曲面
  B-Spline 曲面

## Slide 89: Bezier曲面
Bezier曲线:
Bezier曲面:

## Slide 90: 双三次参数曲面
若允许G中的点在三维空间以v为参数的路径运动，则有

## Slide 92
其中

## Slide 93: Bezier曲面
Curve Basis Functions
Surface Basis Functions
多少个基函数？
演示

## Slide 94: Bezier曲面
Bezier曲面定义：
BENi,m(u)与BENj,n(v)是Bernstein基函数：

## Slide 95: 双线性Bezier曲面(m=n=1)

## Slide 96
Bezier曲面性质：
1．控制网格的四个角点正好是Bezier曲面的四个角点，
2．控制网格最外一圈顶点定义Bezier曲面的四条边界，这四条边界均为Bezier曲线。

## Slide 97
3．几何不变性
4．移动一个顶点Pi,j，将对曲面上参数为u = i/m, v = j/n的那点 p(i/m,j/n) 处发生最大的影响
5．凸包性

## Slide 98: Bezier曲面拼接

## Slide 99: Bezier曲面拼接
0阶连续性只要求相连接的曲面片具有公共的边界曲线。
1阶连续性则要求在边界曲线上的任何一点，两个曲面片跨越边界的切线矢量应该共线，而且两切线矢量的长度之比为常数。

## Slide 100
实现G1连续性的条件为：
(1) p1(1,v)=p2(0,v)，即有P3,i=Q0,i，i=0,1,2,3
(2) P3,i- P2,i =λ(Q1,i-Q0,i)，i=0,1,2,3
已知两张双三次Bezier曲面片：

## Slide 101: Bicubic Bezier Patches
Original Teapot specified with Bezier Patches

## Slide 102: 曲线曲面
曲线
曲面
  参数曲面
  Bezier 曲面
  B-Spline 曲面

## Slide 103: 三次B样条曲面

## Slide 104: B样条曲面
定义：
控制顶点、控制网格（特征网格）、B样条基函数。
B样条曲面具有与B样条曲线相同的局部支柱性、凸包性、连续性、几何变换不变性等性质。

## Slide 105: 曲线曲面总结
弥补了多边形网格造型的不足
曲线
  基本理论及参数表示法
  Hermite曲线
  Bezier曲线
  B样条曲线
曲面