## Slide 1: 计算机网络 第6章传输层

## Slide 2: 《计算机网络》---几个核心问题
上海
长沙
杭州
北京
广州
1. 通信网络如何建设 ----- 修路的问题 修路与运输
2. 通信数据如何寻路 ----- 导航的问题 寻址与导航
3. 通信数据如何递送 ----- 投递的问题 投递与交付

## Slide 3: 《计算机网络》 ---本章针对的是“递送问题”
上海
长沙
杭州
北京
广州
1. 通信网络如何建设 ----- 修路的问题 修路与运输
2. 通信数据如何寻路 ----- 导航的问题 寻址与导航
3. 通信数据如何递送 ----- 投递的问题 投递与交付
L4：传输层

## Slide 4: 传输层
1 传输层介绍
2 用户数据报协议
3 传输控制协议
4 QUIC协议
5 小结

## Slide 5: 回顾：TCP/IP参考模型
因为OSI协议栈比较复杂，且TCP和IP两大协议在业界被广泛使用，所以TCP/IP参考模型成为了互联网的主流参考模型。
应用层
主机到主机层
因特网层
网络接入层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
TCP/IP标准模型
OSI模型
TCP/IP对等模型

## Slide 6: 回顾：物理层-线路上物理“信号”的传输
Chart: 
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840
 | 0 | -0.98803 | -0.30481 | 0.894 | 0.58061 | -0.71488 | -0.80115 | 0.46772 | 0.94545 | -0.17605 | -0.99976 | -0.13238 | 0.95892 | 0.42821 | -0.82681 | -0.68328 | 0.61602 | 0.87333 | -0.34659 | -0.98025 | 0.044182 | 0.99388 | 0.26243 | -0.91292 | -0.54407 | 0.74507 | 0.77393 | -0.50631 | -0.93013
数字信道
模拟信道
信号
信息->数据
数据->信息

## Slide 7: 回顾：链路层-相邻节点间“帧”的转发
帧
110 0110…01
相邻节点 X
信号
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
物理层
链路层
节点 A
物理层
链路层
网络层
传输层
应用层
~ ~ ~
节点 B

## Slide 8: 回顾：网络层-主机间“包”的路由
目的网络 | 掩码长度 | 下一跳
*** | *** | ***
*** | *** | ***
*** | *** | ***
目的网络 | 掩码长度 | 下一跳
*** | *** | ***
*** | *** | ***
*** | *** | ***

## Slide 9: 回顾:L2转发和L3路由的封包过程
回顾：网络层-主机间“包”的路由

## Slide 10: TCP/IP常见协议
TCP/IP协议栈定义了一系列的标准协议。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Telnet | FTP | TFTP | SNMP
HTTP | SMTP | DNS | DHCP
TCP | UDP
ICMP | IGMP
IP | 
PPPoE | 
Ethernet | PPP
``````

## Slide 11: 传输层干什么？
Step1 – 修路(L1 & L2)： 建立两个设备之间的连接（one hop）
Step2 – 导航(L3)：寻找端到端的路径，即路由。每个设备都参与路径的计算
Step3 – 投递(L4)：端侧控制的具体应用到应用的数据传输（也称端到端传输），视网络为黑盒。
  传输层：部署在两端，直接服务于用户设备的网络协议。区别于其它层，与网络设备的直接关联较弱。
电脑
电脑
数据链路层
L5 应用层
L4 运输层
L3 网络层
L2 数据链路层
L1 物理层

## Slide 12: 传输层干什么？
生活中你递送快递时，快递员会问你哪些问题？
发/收“签字”
空运/陆运
发/收件人姓名
电话/短息通知
送货上门
打包/隐私包装
保价
预计3天后送达

## Slide 13: 传输层干什么？
本章节传输层要解决的问题和对应的功能
预计3天后送达
（传输可靠性）
（拆分和组装安全传输）
（传输时延）
发/收件人姓名
电话/短息通知
发/收“签字”
打包/隐私包装
（端到端传递）
（服务点查找）

## Slide 14: 传输层干什么？
具体功能包括：
  端到端的报文传递
  服务点的寻址——发件人/收件人姓名
  拆分和组装
  连接控制
传输层为上层提供两种类型服务：
  面向连接的传输服务
  无连接的传输服务

## Slide 15: 传输层：应用程序间数据的收发
微信
浏览器
邮箱
Web
FTP
POP3
网络

## Slide 16: 传输层：要解决的问题
微信
浏览器
邮箱
Web
FTP
POP3
问题1：报文是给谁的？
问题2：网络丢包怎么办？
网络

## Slide 17: 传输层问题一：报文是给谁的？
微信
浏览器
邮箱
Web
FTP
POP3
?
上网数据

## Slide 18: 端口号：传输层寻址
为了保证从一个传输服务访问点（TSAP）到另一个传输服务访问点的正确传送，需要数据链路层和网络层之外的另一种地址方式，即传输层地址。传输层地址就是传输服务访问点的地址，传输服务访问点的地址也称为端口号（port）。

## Slide 19: 传输层问题一：报文是给谁的？
微信
端口号：43563
浏览器
端口号：12345
邮箱
端口号：23535
Web
端口号：80
FTP
端口号：21
POP3
端口号：110
引入端口号，用于标识不同的应用。
?
上网数据

## Slide 20: 端口号信息在哪里？
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
Data
以太网头部 | IP头部 | 传输层首部 | 用户数据 | 以太网尾部
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
 | Data
 | Data
 | Data | 
Data
 | Data
 | Data
 | Data | 
源 端口号
目的端口号
主机1
主机2
应用程序通信时，它必须知道两个地址：（TSAP地址和NSAP地址）

## Slide 21: 传输层报文封装：端口号信息在哪里？
TCP头部
20 Byte
UDP头部
8 Byte
Source port (16) |  |  | Destination port (16)
Sequence number (32) |  |  | 
Acknowledgement number (32) |  |  | 
Header length (4) | Reserved (4) | Control bits (8) | Window (16)
Checksum (16) |  |  | Urgent (16)
Options |  |  | 
Data (varies) |  |  | 
Source port (16) | Destination port (16)
Length (16) | Checksum (16)
Data (if any) | 
注：最新RFC9293里，Control bits的长度变成了8，保留字段4bit
Notes: 旧版control bits 是6bit，保留字段6bit

## Slide 22: 传输层端口号：实例
HTTP客户端
HTTP服务器
Network
TCP端口1024
TCP端口1231
HTTP应用
Telnet
门牌号：2.2.2.2（IP地址）
TCP端口80
TCP端口23
HTTP应用
Telnet
客户端使用的源端口一般随机分配，目标端口则由服务器的应用指定；
源端口号一般为系统中未使用的，且大于1023；
目的端口号为服务端开启的应用（服务）所侦听的端口，如HTTP缺省使用80。
WEB浏览器
HTTP服务器
HTTP
载荷
源IP：1.1.1.1
目的IP：2.2.2.2
源端口号：1024
目的端口号：80
IP头部
TCP头部
门牌号：1.1.1.1（IP地址）

## Slide 23: 端口号的分配
知名端口
其数值一般为 0~1023，比如HTTP采用80端口。
登记端口
其数值为 1024~49151，这个范围的端口必须在 ICANN 登记，以防止重复。
动态端口
其数值为 49152~65535。这类端口是留给客户进程选择作为临时端口。
报文头中端口号用16bit来表示，范围0~65535，分为三类：

## Slide 24: 传输层的两种协议
传输层协议接收来自应用层协议的数据，封装上相应的传输层头部，帮助其建立“端到端”（Port to Port）的连接。
传输层的PDU被称为Segment（段）。
传输层协议：
  UDP：一种简单的无连接的传输层协议，由IETF的RFC 768定义。
  TCP：一种面向连接的、可靠的传输层通信协议，由IETF的RFC 793定义。
应用层
传输层 （Segment）
网络层
数据链路层
物理层
注：RFC9293对TCP做了更新，替换了最初的RFC793

## Slide 25: UDP与TCP的核心差异：网络丢包怎么办？
UDP：提供面向无连接的、不可靠传输服务
（不好意思，我不管，上层你自己处理吧）
TCP：提供面向连接的、可靠传输服务
（交给我，你放心，保证完整的、按序的传输）
应用
应用
4
3
2
×
出错或丢失

## Slide 26: 传输层
1 传输层介绍
2 用户数据报协议
3 传输控制协议
4 QUIC协议
5 小结

## Slide 27: UDP介绍
UDP是一种简单的无连接的传输层协议，对上层不提供可靠传输服务，只在 IP 的数据报服务之上增加端口复用和差错检测功能。

## Slide 28: UDP特点与应用场景
UDP的特点（相较于后面即将介绍的TCP协议）：
通信前无需建立连接，降低了发送数据之前的延迟。
无需保持连接状态信息，实现简单
无拥塞控制机制，发送端可以以恒定速率发送，适合实时应用（如语音、直播等）

## Slide 29: UDP报文格式
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
IP首部
IP 数据报
2
2
2
2
发送在前
数 据
UDP首部
UDP 用户数据报
应用程序 | UDP端口
NetBIOS名字服务（NetBIOS Name Service） | 137
简单网络管理协议SNMP（Simple Network Management Protocol） | 161
域名服务DNS（Domain Name System） | 53
路由信息协议RIP（Routing Information Protocol） | 520/521
（长度单位：字节）

## Slide 30: UDP报文格式
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
IP首部
IP 数据报
2
2
2
2
发送在前
数 据
UDP 用户数据报
UDP长度字段是以字节为单位的UDP首部和数据长度之和，其最小值为8 ，因为发送数据字段长度为0字节的UDP报文是允许的。
因为UDP首部长度是固定的，所以单纯根据UDP长度字段值，就可以知道UDP数据经字段的长度（也就是数据净荷的长度）。
UDP首部

## Slide 31: UDP报文格式
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
IP首部
IP 数据报
2
2
2
2
发送在前
数 据
UDP 用户数据报
UDP校验和字段：可选字段，字段值为0时表示发端没有启用校验功能。
UDP首部

## Slide 32: UDP报文格式
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
IP首部
IP 数据报
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
字节
4
4
1
1
2
2
2
2
2
伪首部
12
发送在前
数 据
UDP校验和覆盖范围具有特殊性，除了覆盖完整UDP数据报外（首部+数据），还需要一个“伪首部”
UDP校验和覆盖范围
UDP首部
1字节固定填充0
1字节为UDP协议号17

## Slide 33: 传输层
1 传输层介绍
2 用户数据报协议
3 传输控制协议
4 QUIC协议
5 小结

## Slide 34: 传输层问题2：网络丢包怎么办？
UDP：提供面向无连接的、不可靠传输服务
TCP：提供面向连接的、可靠传输服务
（交给我，你放心，保证完整的、按序的传输）
?
怎么实现
应用
应用
4
3
2
×
出错或丢失

## Slide 35: TCP：如何保证可靠传输？停等协议？
A
A
A
A
发一个包，等待一个确认（Ack）
一次连续发多个包，再等待确认
这也太慢了！
索性一次多发几个
此时需要对报文进行编号，以保证ACK对应关系
1
2
3
4
1
2
3
4

## Slide 36: TCP的序列号与确认序列号
注意：不同于链路层可靠传输机制，TCP的序列号是基于字节而不是包来编号的
PC1
1.1.1.1:1024
PC2
2.2.2.2:23
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=b+1
Ack=a+1+12
载荷
长度=0Byte
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=a+13
Ack=b+1
载荷
长度=66Byte
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=b+1
Ack=a+12+66
载荷
长度=0Byte
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=a+1
Ack=b+1
载荷
长度=12Byte
IP头部
TCP头部
待发送数据
1
2
3
4
5
6
……
TCP连接已建立
ACK
ACK
DATA
DATA
另：TCP并没有设计单独的ACK报文，而是双向随包双向确认

## Slide 37: TCP：滑动窗口协议—发送窗口
发送端设计一个发送窗口，将报文分为四类
发送指针只能在发送窗口内向后移动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
已发送
已确认
已发送
待确认
未发送
可发送
未发送
不可发送
发送窗口（win=5）
发送指针

## Slide 38: TCP：滑动窗口协议—发送窗口（向后滑动）
当收到确认报文后，滑动窗口将向后移动
窗口左侧移动到为“待确认”数据位置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
已发送
已确认
已发送
待确认
未发送
可发送
未发送
不可发送
发送窗口（win=5）
发送指针

## Slide 39: TCP：发送窗口
发送端设计一个发送窗口，将报文分为四类

## Slide 40: TCP的窗口滑动机制
TCP通过滑动窗口机制来控制数据的传输速率。
seq=101 win=3
seq=102 win=3
seq=103 win=3
Ack=104 win=3 flags=ACK
seq=104 win=3
发送窗口
PC1
PC2
待发送数据
注意：确认序列号是指期望接收的下一个数据（字节）的序列号

## Slide 41: TCP：发送窗口的大小是如何设定的？
接收端的接收能力
传输线路的带宽
接收窗口Rcv
拥塞窗口Cwd
两者取小

## Slide 42: TCP：接收窗口通告
接收端来不及接收，通知发送端降速
应用
应用
你发送的太快了，我来不及取了？

## Slide 43: TCP：根据接收窗口大小调节发送窗口
当收到确认报文，将根据携带的接收窗口字段大小
对发送端的发送窗口进行调节
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
已发送
已确认
已发送
待确认
未发送
可发送
未发送
不可发送
发送窗口（win=5）
发送指针

## Slide 44: TCP：调大发送窗口
收到报文中接收窗口大小为6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
已发送
已确认
已发送
待确认
未发送
可发送
未发送
不可发送
发送窗口（win=6）
发送指针

## Slide 45: TCP：调小发送窗口
收到报文中接收窗口大小为4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
已发送
已确认
未发送
可发送
未发送
不可发送
发送窗口（win=4）
发送指针
已发送
待确认

## Slide 46: TCP的窗口滑动机制
接收方上层业务来不及取走报文，导致接收窗口变小，通知发送方降低发送窗口，以控制数据的传输速率。
seq=101 win=3
seq=102 win=3
seq=103 win=3
Ack=104 win=1 flags=ACK
seq=104 win=3
发送窗口
PC1
PC2
待发送数据
接收方的缓冲区
发送窗口
序列号、窗口大小等信息，就是所谓的“连接状态”信息，下页介绍：TCP连接

## Slide 47: TCP的建立 - 三次握手
PC1
1.1.1.1:1024
PC2
2.2.2.2:23
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=a Ack=0
(Flags:SYN置位)
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=b Ack=a+1
(Flags:SYN置位,ACK置位)
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=a+1 Ack=b+1
(Flags:SYN置位)
IP头部
TCP头部
任何基于TCP的应用，在发送数据之前，都需要由TCP进行“三次握手”建立连接。
TCP连接已建立

## Slide 48: TCP的关闭 - 四次挥手
当数据传输完成，TCP需要通过“四次挥手”机制断开TCP连接，释放系统资源。
PC1
1.1.1.1:1024
PC2
2.2.2.2:23
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=101 Ack=301
(Flags:FIN置位,ACK置位)
IP头部
TCP头部
发送FIN请
求断开连接
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=301 Ack=102
(Flags:ACK置位)
发送ACK
源=2.2.2.2
目的=1.1.1.1
Seq=301 Ack=102
(Flags:FIN置位,ACK置位)
发送FIN请求断开连接
源=1.1.1.1
目的=2.2.2.2
Seq=102 Ack=302
(Flags:ACK置位)
发送ACK
TCP连接已建立
TCP报文交互
TCP连接已断开
1
2
3
4

## Slide 49: TCP的报文格式-滑动窗口字段
TCP
首部
目 的 端 口
首部
长度
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
IP 数据部分
IP 首部
20
字节
固定
首部
序号字段：
发送数据首字节的序号。
确认号字段：
期望收到的下一个字节序号。
窗口字段：
允许对方发送的数据量
ACK：确认标志位
只有当ACK=1时，确认号有效
E
C
E
C
W
R

## Slide 50: TCP的报文格式-连接管理字段
TCP
首部
目 的 端 口
首部
长度
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
IP 数据部分
IP 首部
20
字节
固定
首部
SYN：同步标志位 建立连接
当 SYN = 1 时，表示这是一个连接请求或连接接受报文。
FIN：终止标志位 释放连接
当 FIN = 1 时，表明此报文段的发送方的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
保 留
E
C
E
C
W
R

## Slide 51: TCP的报文格式-连接管理字段
TCP
首部
目 的 端 口
首部
长度
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
IP 数据部分
IP 首部
20
字节
固定
首部
RST：复位标志位 重置连接
当 RST = 1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错，必须释放连接，然后再重新建立连接。
保 留
E
C
E
C
W
R

## Slide 52: TCP的报文格式-其他字段
TCP
首部
目 的 端 口
首部
长度
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
IP 数据部分
IP 首部
20
字节
固定
首部
URG：Urgent紧急标志位
说明：当 URG  1 时，表示此报文段数据开始插入了紧急数据，应尽快传送。
紧急指针：
紧急数据开始的位置
保 留
E
C
E
C
W
R

## Slide 53: TCP的报文格式-其他字段
TCP
首部
目 的 端 口
首部
长度
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
IP 数据部分
IP 首部
20
字节
固定
首部
PSH：PUSH推送标志位
收到 PSH = 1 的报文段，就尽快地交付给接收应用进程，而不再等到接收到足够多的数据才向上交付。
保 留
E
C
E
C
W
R

## Slide 54: TCP的报文格式-其他字段
TCP
首部
目 的 端 口
首部
长度
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
IP 数据部分
IP 首部
20
字节
固定
首部
校验和：
校验范围包括TCP首部和数据，并加上伪首部（同UDP）
首部长度：
不同于UDP，TCP首部是变长的，即”TCP数据部分”起始位置。
长度?
保 留
E
C
E
C
W
R

## Slide 55: TCP的报文格式-其他字段
TCP
首部
目 的 端 口
首部
长度
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
IP 数据部分
IP 首部
20
字节
固定
首部
CWR 和 ECE：
CWR拥塞窗口减小标志
ECN响应标志
选项 和 填充字段：
变长的选项字段，加上填充字段，保证首部长度是4的整数倍
长度?
保 留
E
C
E
C
W
R

## Slide 56: TCP：发送窗口的大小是如何设定的？
接收端的接收能力
传输线路的带宽
接收窗口Rcv
拥塞窗口Cwd
注：发送窗口取这两个窗口的最小值

## Slide 57: 如何知道线路带宽？
方法一：主机接口线路的物理带宽
不可行！
1.主机间可能经过很多中间设备，中间存在低速线路
2.中间线路都是多人/主机共享的，可用带宽不可知
方法二：？？？
试！

## Slide 58: 如何知道线路带宽？---试
Chart: 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11
探测线路带宽的思想：初始窗口设为1MSS（Max Segment Size），第一次发1个MSS，收到确认报文后，尝试增大发送窗口，当超过线路最大带宽后，必然产生丢包，通过此法探测到线路的最大可用带宽。
每过一个RTT周期，发送窗口+1
每过一个RTT周期，发送窗口*2
增长太慢了，啥时候才能试出来？
Chart: 
 | 2 | 4 | 8 | 16
窗口大小
传输轮次RTT

## Slide 59: 如何知道线路带宽？---试
几个RTT后，每次增长也太大了！
超过一定阈值后，每RTT，改用加法增长发送窗口+1
几个RTT之后，由于发送窗口是指数增长，几个RTT之后，每次增长的窗口值将很大，一旦超过线路带宽，一次将可能发出线路带宽两倍的数据，瞬间塞满线路并造成严重拥堵的恶劣影响。
思考：这个阈值的初始值设为多少合适？
Chart: 
 | 2 | 4 | 8 | 16
Chart: 
 | 2 | 4 | 8 | 16
 | 16 | 17 | 18

## Slide 60: 指数增长下，拥塞发生时…
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32

假设线路带宽对应窗口大小是20左右，当发端窗口<=16时，线路不会产生拥塞。
下一个RTT轮次，窗口就会增长到32，此时必将产生拥塞，大量的发送报文将会被丢弃，发端也就无法收到对方的ACK报文。
也就是说：拥塞发生时，线路带宽对应的窗口在（16,32）之间，也就是大于当前窗口值的一半（32/16）
线路带宽
拥塞窗口
RTT轮次
拥塞

## Slide 61: 思考下前面的问题
拥塞窗口阈值的初始值设为多少合适？
  在TCP标准 RFC 793 中没有明确指定 TCP 的 ssthresh（拥塞窗口阈值）的初始值。不同的操作系统和 TCP 栈可能会选择不同的初始值。一般而言，在 TCP 连接建立时，ssthresh 的初始值会被设置为一个较大的值，以便快速进入拥塞避免阶段。
  理解：
  1.拥塞阈值初始值设大，指数增长方式快速探测出线路带宽。
  2.再将拥塞阈值调整为拥塞发生时窗口值的一半。
  另：需要马上大幅度降低发送速率，缓解网络拥塞。

## Slide 62: 此时网络窗口的变化曲线如下
Chart: 
 | 4 | 8 | 16 | 32
 | 32 | 1
 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | 20 | 1
 | 1 | 2 | 4
线路带宽
请同学们尝试“逐段”解读下

## Slide 63: 当网络拥塞发生时…
Chart: 
 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
 | 32 | 1
 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | 20 | 1
 | 1 | 2 | 4
严重
拥塞
拥塞
大幅超过线路带宽，网络产生严重拥塞
1.将慢启动阈值调整为当前窗口值的一半
2.将窗口调整为初始值1，以尽快缓解拥塞状态，并重新开始指数方式增长
3.超过慢启动阈值，指数增长改为线性增长
线路带宽
4.接近线路带宽，因网络波动，造成丢包
5. 将窗口调整为初始值1,重新开始

## Slide 64: 当网络拥塞发生时…
Chart: 
 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
 | 32 | 1
 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | 20 | 1
 | 1 | 2 | 4
严重
拥塞
拥塞
大幅超过线路带宽，网络产生严重拥塞
1.将慢启动阈值调整为当前窗口值的一半
2.将窗口调整为初始值1，以尽快缓解拥塞状态，并重新开始指数方式增长
3.超过慢启动阈值，指数增长改为线性增长
线路带宽
4.接近线路带宽，因网络波动，造成丢包
5. 将窗口调整为初始值1,重新开始
？
1.第二次拥塞时，仅仅是轻微拥塞，有必要再次将窗口调整为1这么小吗？能不能适当降速即可？
2. 如果两次拥塞有必要做差异化处理，如何区别什么情况下算严重拥塞、什么情况下算轻微拥塞？

## Slide 65: 问题思考1：
第二次拥塞时，仅仅是轻微拥塞，有必要再次将窗口调整为1这么小吗？能不能适当降速即可？
答：确实没必要调整到这么小，TCP标准中，此时会将窗口值调整为当前值的一半，而不是降到1。
Chart: 
 | 2 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | 20 | 1
 | 1 | 2 | 4
 | 20 | 10
 | 10 | 11 | 12
拥塞

## Slide 66: TCP网络流量模型示意图
Chart: 
 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
 | 32 | 1
 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13
线路带宽
TCP流量的典型特征：
其拥塞窗口大小将呈现明显的锯齿状的上下波动
思考：为什么绿色窗口峰值并不一致，
而是在线路带宽附近波动

## Slide 67: 问题思考2：如何区分不同的拥塞情况
如果两次拥塞有必要做差异化处理，如何区别什么情况下算严重拥塞、什么情况下算轻微拥塞？
答：基于判断丢包的两种方式实现
左图情况1属轻微拥塞，偶发丢
左图情况2属严重拥塞，大量丢包
seq=101
严重拥塞
seq=201
seq=301
seq=401
ack=101
ack=101
ack=101
1. 收到三个重复ACK，判断丢包
2. ACK定时器超时，判断丢包
×
拥塞丢包情况：

## Slide 68
慢启动阶段
拥塞避免阶段
拥塞控制阶段
快速重传/恢复
当cwnd<ssthresh时，cwnd指数增长
  cwnd初始为1个MSS，每当有一个报文段被确认，cwnd就增加1个MSS大小。
TCP的拥塞控制总结(RFC2581)

## Slide 69
慢启动阶段
拥塞避免阶段
拥塞控制阶段
快速重传/恢复
当cwnd>ssthresh时，cwnd加法增长
  每个RTT， cwnd才增加1个MSS大小。
TCP的拥塞控制总结(RFC2581)

## Slide 70
慢启动阶段
拥塞避免阶段
拥塞控制阶段
快速重传/恢复
因超时而判断丢包，门限减半、cwnd归1
  ssthresh = max (FlightSize / 2, 2*SMSS) (注：上图用了cwnd/2，协议指出要用FlightSize/2)
  cwnd ＝ 1*MSS
TCP的拥塞控制总结(RFC2581)

## Slide 71
慢启动阶段
拥塞避免阶段
拥塞控制阶段
快速重传/恢复
因3个重复ACK而判断丢包，门限减半，cwnd减半+3（连续4个相同ACK）
  ssthresh = max (FlightSize / 2, 2*SMSS)
  cwnd ＝ ssthresh+3*SMSS (注：有些实现设为ssthresh，如图值6）
  快速重传后进入快速恢复阶段：1. 再次收到重复ACK，cwnd加1；2. 收到新ACK，cwnd设置为ssthresh
TCP的拥塞控制总结(RFC2581)

## Slide 72: TCP拥塞控制机制的核心思想
拥塞控制机制的核心思想：
以指数增长方式迅速逼进可用信道容量，然后慢慢接近均衡；遇到拥塞立即大幅减速避让。
拥塞控制原则： AIMD
加法增大、乘法减小

## Slide 73: TCP特点1：面向连接，点对点
TCP发送数据前在收发两端建立“虚电路”，并且数据只能在这两点之间进行传输；
区别于UDP面向非连接、支持组播；

## Slide 74: TCP的特点2：面向字节流，全双工
而UDP是面向报文传输：UDP对应用层交下来的报文，不合并，不拆分，大小由应用层指定封包后进行传输；

## Slide 75: TCP特点3：可靠传输

## Slide 76: TCP与UDP如何选择？
根据实际情况选择
个别丢包无影响，
对实时性要求高的业务
选择UDP, 如视频、语音等
不容出错、实时性要求
不高，选择TCP，如互联网
服务；
实时性要求高，又不容出错，怎么办？
该问题留到本章最后一节阐述

## Slide 77: 最后：审视下传输层的设计思想
分组网络的通信原则：通过合理的资源分配和自适应的机制来实现高效、公平和可靠的数据传输。
传输层要解决的问题：可靠性、安全性和传输效率
TCP的设计精妙之处：TCP的拥塞控制

## Slide 78: 传输层协议设计面临的场景与困难的根源
传输层虚拟线路
其它主机
困难根源：共享与竞争
线路不可知、竞争者不可知

## Slide 79: 传输层设计问题与目标
对网络的不可知（路况不可知，上网主机数量不可知），对其它用户的不信任。
  在尽力而为的网络层之上，向应用层提供可靠、安全和高效的传输服务
网络：丢包、乱序
可靠：保序、无差错
网络：篡改、窃听、攻击
安全：加密、认证、防范其它攻击
网络：带宽未知且变化
其它用户：抢带宽
效率：(拥塞控制)
在尽快发送和不添堵的边缘试探
与其它用户的PK和分享带宽

## Slide 80: 理解TCP拥塞控制算法的设计难点
发太快：拥塞时延、甚至丢包
发太慢：传输速率低
不争不抢：是不是傻？
抢太凶：对手饿死(不公平)
怎么控制？
网络：带宽未知且变化
其它用户：抢带宽
目标1：尽量利用带宽，同时不造成拥塞
目标2：多用户时，各自控制（分布式）但能均分带宽
?

## Slide 81: TCP设计的公平与效率
1.公平性：指在网络中的各个连接都能够公平地分享带宽资源，避免某些连接占用过多带宽导致其他连接的性能下降。通过对拥塞窗口的调整和丢包的反馈机制，TCP能够根据网络状况进行自适应的调整，保证各个连接在拥塞状态下都能够得到合理的带宽分配，从而实现公平性。
2.效率：指在网络传输中充分利用可用的带宽资源，达到最大的传输速率。TCP通过慢启动、拥塞避免和快速重传/恢复等机制来动态地调整数据发送速率，使其能够适应当前网络的拥塞状态，以获取尽可能多的带宽资源，从而提高传输效率。

## Slide 82: TCP设计的自适应性与鲁棒性
3. 自适应性：指TCP具备检测网络状况并相应地调整自身参数的能力。TCP通过监测丢包情况、往返时间（RTT）以及拥塞窗口等指标来感知网络的拥塞程度，并根据这些信息进行相应的调整，从而实现自身行为的自适应。这种自适应性使得TCP能够在不同网络环境下表现出良好的性能，并能够适应网络负载的变化。
4. 鲁棒性：指TCP在面对各种网络条件和异常情况时的稳定性和可靠性。TCP拥塞控制通过采用多种机制来应对网络中的丢包、延迟、拥塞等问题，以保证数据的可靠传输和连接的稳定性。即使在恶劣的网络环境下，TCP也能够通过拥塞控制机制来合理地应对，确保数据的传输质量和连接的可靠性。

## Slide 83: 传输层
1 传输层介绍
2 用户数据报协议
3 传输控制协议
4 QUIC协议
5 小结

## Slide 84: QUIC简介
HTTP 1.1
1997
HTTPS开始广泛使用(over TLS/SSL)
2000~2010
2010
SPDY：Google对HTTP的优化
主要特性: 在一个TCP连接内多路复用
其它特性包括优先级请求、Server push、头部压缩等
2012年中转向标准化HTTP/2，2016年终止
2015
HTTP/2标准发布：继承了很多SPDY的特性，区别在于不强制加密。
广泛使用，当前40.7%(最近一年增长了10%)
2012
QUIC开始在Google内部部署
2016
QUIC在IETF BOF
2018
HTTP/3标准化启动
HTTP over QUIC
QUIC：基于HTTP协议族而来，但正转变为通用的传输层协议
Google研究QUIC，是为了解决HTTPS over TCP性能不佳的问题。在协议栈中，主要替代HTTP2 + TCP + TLS的部分。
QUIC解决的核心问题是低时延建立连接、多路复用避免TCP头阻塞。
随着QUIC在IETF标准化的推动，当前的QUIC已经逐步变为通用的传输协议，不再局限于HTTP的场景。Google的QUIC实现也逐渐向IETF QUIC靠拢
2012
HTTP/2开始标准化

## Slide 85: QUIC特性：多子流并发复用
QUIC通过多子流复用一个连接，减少了建立连接的次数，并降低了服务器的开销。
HTTP的特性决定了业务(HTTP请求/响应)通常是并行的。例如，打开一个网页，会同时加载很多元素。
HTTP/1.1中，每个HTTP消息使用独立的TCP连接，导致一个HTTP会话需建立大量的TCP连接，消耗服务器大量的连接资源；同时，TCP都需三次握手建立连接，增加时延。
HTTP/2中，多个HTTP消息并发复用一条TCP连接，一个HTTP会话仅需一条TCP连接。和HTTP/1.1相比，节省服务器资源、减少时延。但丢包时会面临TCP的头阻塞问题
QUIC中，多个HTTP消息并发复用一条UDP连接。在接收端，基于子流Stream进行管理，避免头阻塞问题
Application
TCP
Application
TCP
Application
QUIC
Application
QUIC
TCP头阻塞：丢包后，后续报文都受影响
QUIC：仅丢包的子流需等待重传

## Slide 86: QUIC报文格式
QUIC包是由一个公共的首部后面跟着一个或多个帧组成的；
  QUIC通过将流数据封装在一个或多个流帧中来实现复用；
  单个QUIC包可以携带来自多个流的帧；
  QUIC有两种首部和多种帧类型
QUIC报文格式

## Slide 87: QUIC报文格式：首部
QUIC的两种首部称为长首部和短首部：
  长首部是在建立连接之前使用；
  短首部是在建立第一个连接之后使用；

## Slide 88: QUIC报文格式：长首部
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Header Form (HF) ：标识标题类型。
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Fixed Bit (FB) ：指示数据包是否有效。 如果设置为0，则数据包无效。

## Slide 89: QUIC报文格式：长首部
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Long Packet Type (T) ：指示长标题包的类型。
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Type-Specific Bits (S) ：指定长标题包类型的位。

## Slide 90: QUIC报文格式：长首部
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Version ID (VID) ：用于识别Quic的版本。
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Destination Connection ID Length (DCID Len) ：目的连接ID长度。

## Slide 91: QUIC报文格式：长首部
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Destination Connection ID (DCID) ：目的连接ID。
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Source Connection ID Length (SCID Len) ：源连接ID长度。

## Slide 92: QUIC报文格式：长首部
Header Form
Fixed Bit
Long Packet Type
Type-Specific Bits
Version ID
DCID Len
DCID
SCID Len
SCID
1bit
1bit
2bits
4bits
32bits
8bits
0-160bits
8bits
0-160bits
Source Connection ID (SCID) ：源连接ID。

## Slide 93: QUIC报文格式：短首部
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits
Header Form (HF) ：标识标题类型。
Fixed Bit (FB) ：指示数据包是否有效。 如果设置为0，则数据包无效。
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits

## Slide 94: QUIC报文格式：短首部
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits
Spin Bit ：时延旋转比特位。
Reserved Bits：保留位。
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits

## Slide 95: QUIC报文格式：短首部
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits
Key Phase ：标识数据包保护密钥。
Packet Number Length (P) ：包数量长度。
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits

## Slide 96: QUIC报文格式：短首部
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits
Destination Connection ID (DCID) ：目的连接ID。
Packet Number：包数量。
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits

## Slide 97: QUIC报文格式：短首部
Header Form
Fixed Bit
Spin Bit
Reserved
Key Phase
P
DCID
Packet Number
Packet Payload
1bit
1bit
1bit
2bits
1bit
2bits
160bits
P+8bits
Packet Payload：包载荷。

## Slide 98: QUIC报文格式：QUIC帧类型
Frame Type：1个字节，表示帧类型，包含可变的标志，其表现形式为1fdoooss。
  1: 1bit，必须设置为1，标志这是一个流类型帧。
  f: 1bit，Fin bit。如果设置为1，标识发送端完成了这条流上的发送并且希望进入半关闭状态。
  d: 1bit，标识当前流的首部中是否包含数据长度。如果设置为0，标识这个流类型帧的大小为包的大小。
  o: 3bit，编码了首部中偏移的长度，比如0，16，24，32，40，48，56，64（单位：bit）长。
  s: 2bit，编码了首部中流ID的长度，比如8，16，24，32（单位：bit）长。

## Slide 99: QUIC报文格式：QUIC帧类型
Stream ID：用于标识当前数据流属于哪个资源请求；
Offset：标识当前数据包在当前Stream ID 中的字节偏移量；
Length：数据长度，表示实际应用数据的长度。
Stream Data：实际的应用数据。

## Slide 100: QUIC特性：低时延建立连接
多子流复用
减少建立连接次数
QUIC通过优化握手过程，在建立加密连接时可以做到1RTT或0RTT，降低了握手时延。
首次连接
QUIC将传输层握手和加密握手合二为一，在首次建立连接时仅需1RTT
TCP/TLS的传输层握手和加密握手分开，根据TLS版本不同，分别需要2-3个RTT
首次连接
低时延握手
减少单次连接时延
QUIC低时延

## Slide 101: QUIC特性：低时延建立连接
QUIC通过优化握手过程，在建立加密连接时可以做到1RTT或0RTT，降低了握手时延。
复用连接
QUIC连接建立后在两端缓存连接参数、密钥等，后续建立连接不需协商，0RTT即可发送数据。
TCP/TLS后续连接中，加密握手次数可减少，但TCP握手不可省略。
首次连接
复用连接
多子流复用
减少建立连接次数
低时延握手
减少单次连接时延
QUIC低时延

## Slide 102: QUIC连接转移
客户端先使用 IP1 发送了 1 和 2 数据包；
IP 变更为 IP2，发送了 3 和 4 数据包；
服务器根据数据包首部的 Connection ID 字段可以判断这 4 个包是来自于同一个客户端；
QUIC 能实现连接迁移的根本原因是底层使用 UDP 协议就是无连接的。

## Slide 103: QUIC无队头阻塞多路复用
QUIC设计了Connection和Stream的概念
  Connection 可以复用传输多个Stream，每个Stream之间都是独立的
  一个stream丢包并不会影响到其它Stream的处理

## Slide 104: QUIC控制——Stream
通过限制Stream发送的最大绝对字节偏移量，防止单个 Stream 消耗连接（Connection）的全部接收缓冲
Stream流基于Stream ID+Offset进行包确认，流量控制需要保证所发送的所有包offset小于最大绝对字节偏移量
QUIC利用ACK Frame来进行数据包的确认，来保证可靠传输

## Slide 105: QUIC控制——Connection
Connection流量控制通过限制所有STREAM帧的数据总字节数，防止发送方超过接收方的连接缓冲容量
Connection具有总的缓冲区大小限制，为每个Stream动态分配缓冲区大小，优先向速度更快的stream倾斜

## Slide 106: QUIC可靠传输
2个重要特点：完整性和有序性。
QUIC的有序性
QUIC的完整性

## Slide 107: 传输层
1 传输层介绍
2 用户数据报协议
3 传输控制协议
4 QUIC协议
5 小结

## Slide 108: 传输层小结
传输层介于通信子网和资源子网之间；
主要的传输协议UDP和TCP：UDP是一个无连接的协议，TCP协议提供了一个可靠的、双向的、拥塞可控的字节流服务；
TCP拥塞控制遵循AIMD控制法则，AIMD控制法则能将传输速率收敛到一个相对公平和有效的分配方案上；
慢启动、拥塞避免、快速重传和快速恢复四个算法构成了TCP拥塞控制的基础；
QUIC运行在UDP之上，它的主要目标是让HTTP等应用层协议运行得更加快速。